# Wykład wymiarowanie

Linie wymiarowe, pomocnicze linie wymiarowe.

Pomocnicze linie wymiarowe przeciąga się o 2 – 3 mm poza zetknięcie z linią wymiarową. Mogą się przecinać i można je przerywać, gdy przecinają napis.

Jeżeli pomocnicza linia przechodzi przez zakreskowanie, to jej kierunek nie może być zgodny z kierunkiem kreskowania.

Linia wymiarowa powinna być zawsze do kierunku wymiaru, natomiast pomocnicze linie wymiarowe są zwykle ( do kierunku wymiaru i tylko wyjątkowo (dla przejrzystości) można je prowadzić ukośnie do kierunku wymiaru.

Liczby wymiarowe.

Ogólne wytyczne dotyczące rozmieszczania wymiarów na rysunkach.

Jedna z dwóch metod :

1) liczby wymiarowe należy podawać w taki sposób, aby można je było odczytać patrząc od dołu rysunku lub z prawej strony.

2) liczby wymiarowe należy wpisywać tak, aby można je było odczytać patrząc z dołu.

Wymiarowanie średnic i promieni.

Wymiarowanie łuków i cięciw

Wymiarowanie kątów.

Wymiarowanie przekrojów kwadratowych,

sześciokątnych i prostokątnych.

Wymiarowanie stożków.

Ogólne zasady wymiarowania.

Wymiarowanie równoległe, szeregowe i mieszane.

Wymiarowanie w układzie równoległym polega na podawaniu wszystkich wymiarów równoległych od jednej bazy (powierzchni lub linii). W płaskim prostokątnym układzie współrzędnych są dwie wzajemnie ( bazy, w układzie przestrzennym 3.

Wymiarowanie w układzie szeregowym polega na wpisywaniu wymiarów(( jeden za drugim.

Wymiarowanie w układzie mieszanym jest połączeniem obu tych sposobów. Jest to najczęściej stosowany sposób wymiarowania.

# Text boxes

Linia wymiarowa to cienka linia prosta lub łukowa zakończona strzałką. Strzałki powinny dotykać od wewnątrz linii rysunkowych, ew. na zewnątrz przedłużeń linii. Dopuszczalne jest stosowanie zamiast strzałek (grotów) krótkich kresek o dł. ~3,5 mm i nach. pod ( 450  do linii wymiarowych lub ew. kropek o średn. ok. 1 mm.

Większość wymiarów umieszcza się na zewnątrz zarysów przedmiotu, posługując się pomocniczymi liniami wymiarowymi. Linie wymiarowe nie powinny się przecinać. Pomocnicze linie wymiarowe są to linie cienkie, ciągłe będące albo przedłużeniami linii rysunku, albo stycznymi do nich.

Wymiary podaje się w mm (nie pisząc tego), gdy umieszczamy inne jednostki piszemy, np. cale ‘‘, cm. Wymiary kątowe podaje się w stopniach, minutach i ew. sekundach (w postaci ułamkowej tylko sekundy). Dla liczb wymiarowych określających wymiary nominalne wys. pisma co najmniej 3,5 mm, na wszystkich rysunkach na jednym arkuszu jednakowo. Liczby wymiarowe pisze się nad liniami wymiarowymi w odl. ~0,5 – 1,5 mm od nich, mniej więcej w środku. Należy unikać umieszczania liczb wymiarowych na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania. Należy unikać pisania liczb wymiarowych dokł. jedna nad drugą. Gdy linia wymiarowa jest krótka, można liczbę napisać nad jej przedłużeniem, w zasadzie z prawej strony.

Należy unikać przecinania się linii pomocniczych wymiarowych z liniami wymiarowymi innych wymiarów i z liniami rysunkowymi. W przypadku kilku wymiarów dłuższe rysujemy dalej. Odstępy pomiędzy liniami wymiarowymi powinny być równe i nie mniejsze niż 7 mm, a odległość pomiędzy zarysem przedmiotu (lub) osią a najbliższą linią wymiarową nie mniej niż 10 mm.

Nie wolno używać pomocniczych linii wymiarowych i ich przedłużeń oraz linii rysunkowych jako linii wymiarowych, ani linii wymiarowych jako pomocniczych dla innych wymiarów.

W zasadzie należy (dla przejrzystości) wymiarować raczej przekroje, a nie widoki, a dla przedmiotów o kształtach obrotowych rzuty na pł. do ich osi.

Przy wymiarowaniu średnic, niezależnie od rzutu przed wymiarem piszemy znak (. Przy wymiarowaniu promieni łuków linie wymiarową prowadzi się od środka łuku i kończy strzałką od strony łuku, a liczbę wymiarową poprzedza się literą R.

Linia wymiarowa jest łukiem zatoczonym z wierzchołka kąta, pomocnicze linie wymiarowe są przedłużeniami ramion kąta, liczbę wymiarową pisze się ( do dwusiecznej (.

Na rysunkach umieszczamy tyle i takich wymiarów, które są niezbędne do jednoznacznego przedstawienia przedmiotu, przy czym każdy potrzebny wymiar powinien być podany tylko jeden raz (zasada nie powtarzania wymiarów) Nie należy podawać wymiarów oczywistych.

Jeżeli na rysunku występuje szereg wymiarów położonych jeden za drugim i ich wymiar łączny czyli tzw. łańcuch wymiarów pro-stych, to najmniej ważny wymiar łańcucha powinien być pominię-ty, aby nie powtarzać wymiarów. Zasada niezamykania łańcuchów wymiarowych odnosi się również do łańcuchów wymiarowych złożonych, utworzonych z wymiarów dowolnie skierowanych.