Zad. 5.7

Koło zębate żeliwne (Zl 300) osadzono na wałku (stal St. 5) o średnicy dw=40 mm i połączono z wałkiek kołkiem promieniowym (St.7) o średnicy d= 6 mm – jak na rysunku. Średnica piasty koła dp=60 mm. Obliczyć jakim momentem obrotowym można obciążyć złącze.