Zad.

Koło pasowe wykonane za stali St. 3S jest osadzone na wałku ze stali St. 5 
o średnicy d=70 mm. Szerokość piasty koła pasowego wynosi l=80 mm, moment obrotowy wału wynosi 1200 Nm. Dobrać wymiary wpustu pryzmatycznego typu A oraz obliczyć długość l wpustu.

- tablica naprężeń w załączniku;

- tablica z wymiarami wpustów w zakładce PKM – Rysunki;

- kr = kc